Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

VL1500 2002

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechodovém svazku TCIP4 | číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | černý/žlutý | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| zelený | 2 | zelený/rudý | IC 3 | použito pro decompresor |
| fialový | 3 | černý/modrý | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
|  | 4 |  | M | motor polohy serva |
|  | 5 |  | M | motor polohy serva |
|  | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| černý | 7 | žlutý/černý |  | signál START |
|  | 8 |  | BLOCK | blokovací vstup |
| žlutý | 9 | zelený | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | bílý | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
|  | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| hnědý | 12 | žlutý/zelený | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení (použito pro START) |
| rudý | 13 | oranžový/žlutý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý/bílý | GND | zem |
|  | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | hnědý | SENSE GND | zem snímačů |
|  | 17 |  | + 5 V | napájení snímačů |
|  | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
|  | 19 |  |  |  |
|  | 20 |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz