Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

VS1400 1987-1995

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechodovém svazku TCIP4 | číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | černý/žlutý | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| žlutý/černý | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| modrý | 7 | žlutý | SENSE GND | zem snímačů |
| černý | 8 |  | INPUT 1 | multifunkční vstup 1 (blokování) |
| žlutý | 9 | černý | CKPS (1) | vstup snímače polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | bílý | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| rudý/černý | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| modrý/bílý | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení (použit pro dekompresor) |
| rudý | 13 | oranžový/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý/bílý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | modrý | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 |  | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| šedý/rudý | 19 |  | INPUT 2 | multifunkční vstup 2 |
| hnědý | 20 | zelený | CKPS (2) | vstup snímače polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz