Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

Triumph Tiger

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechod. svazku TCIP4 | pin č. TCIP4 | barva vodiče na motocyklu | barva vodiče na zapalování | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | hnědý/žlutý | hnědý | IC 1 | ind. cívka pro válce 1,4 (použit pro vál. 3) |
| hnědý | 2 | tm. zelený/bílý | oranžový | IC 3 | standardně neobsazeno (použit pro vál. 2) |
|  | 3 |  |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
|  | 4 |  |  | M | motor polohy serva |
|  | 5 |  |  | M | motor polohy serva |
|  | 6 |  |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
|  | 7 |  |  |  | neobsazeno |
| černý | 8 | šedý | šedý | VSTUP 1 | blokovací vstup (boční stojánek) |
| žlutý | 9 | fialový | fialový | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | žlutý/modrý | žlutý | IC 2 | ind. cívka pro válce 2,3 (použit pro vál. 1) |
|  | 11 |  |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
|  | 12 |  |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | rudý | rudý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý/žlutý | bílý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 | černý/modrý | modrý | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | černý | černý | SENSE GND | zem snímačů |
|  | 17 |  |  | + 5 V | napájení snímačů |
|  | 18 |  |  | STPS | snímač polohy serva |
| šedý | 19 | sv. zelený/bílý | zelený | VSTUP 2 | blokovací vstup (neutral) |
|  | 20 |  |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz