Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl FZR1000

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechodovém svazku TCIP4 | číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | oranžový | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
|  | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 | modrý/rudý | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 | černý/rudý (6 pin) | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 | černý/žlutý (6 pin) | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
|  | 7 |  |  | neobsazeno |
| černý | 8 | modrý/žlutý | BLOCK | blokovací vstup |
| žlutý | 9 | bílý/rudý | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | šedý | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
|  | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
|  | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | rudý/černý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 | žlutý/černý | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | bílý/černý (6 pin), bílý/zelený | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 | žlutý/modrý (6 pin) | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 | bílý/rudý (6 pin) | STPS | snímač polohy serva |
|  | 19 |  | CLUTCH MASTER | vstup snímače řazení |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz