Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

TRX850

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šedý | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| 3 | modrý/rudý | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| 4 |  | M | motor polohy serva |
| 5 |  | M | motor polohy serva |
| 6 | žlutý | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| 7 |  |  | zem snímačů |
| 8 | černý | BLOCK | multifunkční vstup 1 |
| 9 | modrý/žlutý | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| 10 | oranžový | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| 13 | rudý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| 14 | černý | GND | zem |
| 15 | žlutý/bílý | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| 16 | černý/modrý | SENSE GND | zem snímačů |
| 17 | modrý | + 5 V | napájení snímačů |
| 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| 19 |  | CLUTCH MASTER | multifunkční vstup 2 |
| 20 |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz