Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl XTZ660

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechodovém svazku TCIP4 | číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | oranžový | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
|  | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
|  | 7 |  |  | neobsazeno |
| černý | 8 | černý/bílý (modrý/čený) | BLOCK | blokovací vstup |
| žlutý | 9 | modrý/žlutý | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 |  | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
|  | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| fialový | 12 | šedý | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | rudý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | zelený/bílý | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 |  | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
|  | 19 |  | CLUTCH MASTER | vstup snímače řazení |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz