Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

XV1600

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechod. svazku TCIP4 | číslo pinu IGNITECH | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | oranžový | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| žlutý/černý | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 | modrý/rudý | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 | žlutý | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| modrý | 7 | černý/bílý | SENSE GND | zem snímačů (použito pro povolení startu) |
| černý | 8 | černý v 8pin | INPUT 1 | multifunkční vstup 1 (blokování) |
| žlutý | 9 | šedý v 8pin | CKPS (1) | vstup snímače polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | šedý v 6pin | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| rudý/černý | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| modrý/bílý | 12 | žlutý/černý | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení (použit pro dekompresor) |
| rudý | 13 | rudý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý v 6pin | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | černý/modrý | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 | modrý v 8pin | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| šedý/rudý | 19 | modrý v 4pin | INPUT 2 | multifunkční vstup 2 (použit pro start. tl.) |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | vstup snímače polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz