Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

XVZ1300 Royal star

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechod. svazku TCIP4 | číslo pinu IGNITECH | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | ? | IC 1 | indukční cívka |
| hnědý | 2 | ? | IC 3 | indukční cívka |
| fialový | 3 | modrý/rudý | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
|  | 4 |  | M | motor polohy serva |
|  | 5 |  | M | motor polohy serva |
|  | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
|  | 7 |  |  | neobsazeno |
|  | 8 |  |  | vstup 2 |
| žlutý | 9 | bílý/rudý | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | ? | IC 2 | indukční cívka |
| šedý | 11 | ? | IC 4 | indukční cívka |
|  | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | rudý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý | GND | zem |
|  | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | černý/modrý | SENSE GND | zem snímačů |
|  | 17 |  | + 5 V | napájení snímačů |
|  | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| černý | 19 | modrý/černý | BLOCK | vstup 1 |
|  | 20 |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz