Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

XZ550

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oranžový | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| 4 |  | M | motor polohy serva |
| 5 |  | M | motor polohy serva |
| 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| 7 |  | SENSE GND | zem snímačů |
| 8 |  | INPUT1 | multifunkční vstup 1 |
| 9 | bílý v 4pin konektoru | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| 10 | šedý | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| 13 | rudý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| 14 | černý | GND | zem |
| 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| 16 | černý v 4pinovém konektoru | SENSE GND | zem snímačů |
| 17 |  | + 5 V | napájení snímačů |
| 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| 19 | černý/bílý | INPUT2 | multifunkční vstup 2 |
| 20 | rudý v 4pin konektoru | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz