Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

YZF R1 2000 - 2001

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechod. svazku TCIP4 | číslo pinu IGNITECH | číslo pinu Yamaha | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | 1 | oranžový | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
|  | 2 |  |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 | 20 | modrý/rudý | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 | 26 | černý/rudý | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 | 25 | černý/žlutý | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 | 11 | žlutý | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
|  | 7 |  |  |  | neobsazeno |
| černý | 8 | 22 | černý | BLOCK | blokovací vstup |
| žlutý | 9 | 3 | šedý | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | 8 | šedý | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
|  | 11 |  |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
|  | 12 |  |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | 13 | rudý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | 7 | černý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 | 6 | žlutý/černý | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | 4 | černý/modrý | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 | 19 | modrý | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 | 17 | bílý/rudý | STPS | snímač polohy serva |
|  | 19 |  |  | CLUTCH MASTER | vstup snímače řazení |
| hnědý | 20 |  |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz