SPARKER TCI - die Montageanleitung für Yamaha XJ600

Schaltung

Die Schaltung musst man nach der Tabelle durchführen. Die Leiter der Zündanlage SPARKER TCI haben verschiedene Farben (siehe die Tabelle). Gegen Seite Stecker sind auch mit der Zündanlage geliefert.

| SPARKER TCI | das Motorrad | Bem. |
| --- | --- | --- |
| gelb | weiß / rot | der Geber |
| blau | weiß / schwarz | der Boden des Gebers |
| schwarz | blau / gelb | die Blockierungseingang |
| rot | rot / weiß | mit dem Schlüssel geschaltet 12V |
| blau | schwarz | der Boden des Motorrads |
| orange | grau | die induktive Spule 1 |
| weiß | orange | die induktive Spule 2 |

Die Herstelleradresse: Ignitech

Ceskobratrska 84

535 01 PRELOUC

Tschechische Republik

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz