SPARKER DC-CDIP 2 RACE

SPARKER DC-CDI-P2 RACE je zapalování pro silniční motocykly. Princip zapalování je kapacitní. Je programovatelné pomocí počítace. Zapalování je plně laditelné z hlediska časování zápalu. Obsahuje křivku/mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrtící klapky. Dále obsahuje periferie jako je výstup pro otáčkoměr, čtyři multifunkční výstupy "Výkonový výstup", výstupy a vstup pro servo výfukové přívěry, tři multifunkční vstupy a konfigurovatelný vstup pro korekční potenciometr.S počítačem je při programování propojeno pomocí seriového portu . Součástí zapalování je nastavovací program DCCDIP2race.EXE .Připojení zajišťuje vodotěsný konektor JAE MX23A 26-NF1.

HARDWARE

Snímací systém.

Zapalování je dvoukanálové. Zapalování je možno použít pro téměř všechny snímací systémy. Vybrané snímací  systémy se nastavují přímo z roletové nabídky v programu DCCDIP2race.EXE. Jiný snímací systém  je možno nastavit pomocí speciálního postupu v software DCCDIP2race.EXE.

Vstup pro napájení B+ 12 V.

Napájecí napětí musí být v rozmezí 8 až 18 V. V tomto rozmezí je jednotka schopna optimálně řídit  všechny procesy. Pod  8V a nad 18 V se jednotka vypne. Napájecí napětí se zapojí kladným pólem na vývod 7 a záporným pólem na vývod 15 a16 .

Vstup pro snímač polohy škrtící klapky TPS.

Vstup je připraven pro standardní snímače TPS používané na motocyklech. Je schopen akceptovat napětí 0 - 5 V. Konkrétní nastavení 0 % a 100 % snímače je obsaženo v software DCCDIP2race.EXE.

TPS se napájí pomocí referenčního napětí + 5 V (vývod 20) a sense GND (vývod 23). Výstup snímače se připojí k vývodu 6.

Vstupy pro snímače polohy klikové hřídele CKPS.

Vstupy jsou připraveny pro standardní SNIMAC (cívka-magnet) snímače používané na motocyklech jako CKPS. CKPS se zapojí jedním vývodem do konektoru (vývod 13)  a druhým vývodem na SENSE GND (vývod 23). V případě dvousnímačového snímacího systému se druhý snímač zapojí jedním vývodem do konektoru na vývod 26 a druhým vývodem na SENSE GND (vývod 23).

Multifunkční vstup 1.

Spínač se zapojí jedním vývodem do konektoru na vývod 25 a druhým vývodem na zem. Aktivujete-li spínač,   bude prováděna funkce vybraná softwarem DCCDIP2race.EXE.

Multifunkční vstup 2.

Spínač respektive snímač  se zapojí jedním vývodem do konektoru na vývod 24 a druhým vývodem na zem. Aktivujete-li spínač,bude prováděna funkce vybraná softwarem DCCDIP2race.EXE. Vpřípadě volby ,, Rychlostní stupeň ,, se na tento vstup přípojí proměnný rezistor , který snímá polohu zařazeného rychlostního stupně .

Multifunkční vstup 3.

Spínač se zapojí jedním vývodem do konektoru na vývod 22 a druhým vývodem na zem. Aktivujete-li spínač,   bude prováděna funkce vybraná softwarem DCCDIP2race.EXE. V případě  volby  ,, Rychlost,, se na tento vývod  připojí výstup impulsního snímače  rychlosti , který musí být typu hall .

Vstup POTECIOMETR.

Na tento vstup (12) se připojí běžec korekčního potenciometru , jeho začátek se přpojí na signálovou  zem (23) a konec na referenční napětí + 5 V REF(20) . Jakou veličinu bude potencimer korigovat  je třeba nastavit  ovádacím SW DCCDIP2race.EXE.

Výstupy pro indukční cívky IC 1 , IC 2.

Indukční cívka IC 1 se zapojí jedním vývodem do konektoru na vývod 14 a druhým vývodem na zem!  Indukční cívka IC 2 se zapojí jedním vývodem na vývod 1 a druhým vývodem na zem!

Pozor !!! Pokud druhý konec indukční cívky zapojíte místo na zem na +12V, dojde ke zničení jednotky.

Výstup pro otáčkoměr TACHO.

Výstup pro otáčkoměr je kompaktibilní s většinou palubních přístrojů používaných na motocyklech. Počet pulzů na otáčku se nastavuje v software DCCDIP2race.EXE.

Otáčkoměr bývá napájen +12 V proti GND. Vstup otáčkoměru se zapojí do konektoru na vývod 19.

Výstup Výkonový výstup 1.

Je multifunkční výstup (typově otevřený kolektor), který je možno nastavit softwarem DCCDIP2race.EXE k vykonávání jedné z předdefinovaných funkcí. V konektoru je to vývod 2. Spotřebič se připojí jedním koncem na vývod  2 a druhým koncem na + 12V.

Výkonový výstup 1 je defaultně předdefinován jako spínač relé palivové pumpy.

Výstup Výkonový výstup 2.

Je multifunkční výstup (typově otevřený kolektor), který je možno nastavit softwarem DCCDIP2race.EXE k vykonávání jedné z předdefinovaných funkcí. V konektoru je to vývod 3. Spotřebič se připojí jedním koncem na vývod 3 a druhým koncem na + 12V .

Výkonový výstup 2 je defaultně předdefinován jako spínač kontrolky řazení.

Výstup Výkonový výstup 3.

Je multifunkční výstup (typově otevřený kolektor), který je možno nastavit softwarem DCCDIP2race.EXE k vykonávání jedné z předdefinovaných funkcí. V konektoru je to vývod 5. Spotřebič se připojí jedním koncem na vývod 5 a druhým koncem na + 12V .

Výkonový výstup 3 je defaultně předdefinován jako spínač elektromagnetického ventilu "POWERJET".

Výstup Výkonový výstup 4.

Je multifunkční výstup (typově otevřený kolektor), který je možno nastavit softwarem DCCDIP2race.EXE k vykonávání jedné z předdefinovaných funkcí. V konektoru je to vývod 11. Spotřebič se připojí jedním koncem na vývod 11 a druhým koncem na + 12V .

Výkonový výstup 4 je defaultně předdefinován jako spínač obecného užití .

Výstupy a vstup pro SERVO.

Výstupy a vstup pro servo je kompaktibilní s většinou kartáčových servomotorů používaných na motocyklech .

Motor serva se připojí na vývody 4 a 17. Běžec snímacího potenciometru serva se připojí na vývod 8. Potenciometr serva se napájí pomocí referenčního napětí + 5 V (vývod 20) a GND (vývod 23).

DCCDIP2 race - barvy, pozice vodičů.

| barva v přechodovém svazku | číslo pinu v konektoru | název | popis |
| --- | --- | --- | --- |
| bílý | 1 | INDUKČNÍ CÍVKA 2 | indukční cívka 2 |
| fialový | 2 | VYKON.VYSTUP 1 | VYKON. VYSTUP 1 (palivové relé) |
| modrý/bílý | 3 | VYKON. VYSTUP 2 | VYKON. VYSTUP 2 (kontrolka řazení) |
| zelený | 4 | MOTOR+PRIVERA | motor serva výfuku |
| růžový | 5 | VYKON. VYSTUP 3 | VYKON. VYSTUP 3 (POWER JET Honda) |
| šedý | 6 | TP Sensor | snímač polohy škrtící klapky |
| rudý | 7 | NAPÁJENÍ +12V | napájení +12 V |
| bílý/modrý | 8 | STPS | snímač polohy serva výfuku |
| černý | 9 |  | RS232 (pin 2 v 9pin konektoru) |
| žlutý | 10 |  | RS232 (pin 3 v 9pin konektoru) |
| fialový/černý | 11 | VYKON. VYSTUP 4 | VYKON. VYSTUP 4 |
| bílý/černý | 12 | POTENCIOMETR | užvatelský potenciometr |
| žlutý | 13 | SNIMAC 1 | snímač polohy klikové hřídele 1 |
| oranžový | 14 | INDUKČNÍ CÍVKA 1 | indukční cívka 1 |
| modrý | 15 | VÝKONOVÁ ZEM | silová zem |
| modrý | 16 | VÝKONOVÁ ZEM | zem pro komunikační konektor (pin 5) |
| zelený | 17 | MOTOR-PRIVERA | motor serva výfuku |
| oranžový | 18 |  | komunikační konektor (pin 9) |
| zelený/žlutý | 19 | VÝSTUP PRO OTÁČKOMĚR | výstup pro otáčkoměr |
| bílý/rudý | 20 | REFERENČNÍ NAPĚTÍ | napájení snímačů |
| fialový | 21 |  | komunikační konektor (pin 1) |
| šedý/černý | 22 | VSTUP 3 | multifunkční vstup 3 |
| světle modrý | 23 | SENSE GND | zem pro snímače |
| černý | 24 | VSTUP 2 | multifunkční vstup 2 |
| šedý/rudý | 25 | VSTUP 1 | multifunkční vstup 1 |
| hnědý | 26 | SNIMAC 2 | snímač polohy klikové hřídele 2 |

DCCDIP2 race - doporučené schéma.

Software DCCDIP2race.EXE

Roletová menu

Soubor - obsahuje položky		Nový			- nastaví default data						      				Otevřít		- otevření souboru dat

Otevřít z EXE dir	- otevření souboru dat z místa kde je uložen program 					Uložit			- uložení souboru dat

Uložit do EXE dir	- uložení souboru dat do místa kde je uložen program 					Tisk			- tisk aktuálního nastavení aktuální záložky

Tisk vše		- tisk aktuálního nastavení všech záložek

Konec			- ukončení programu

Nový 			- nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty. 									Ty  zhruba odpovídají čtyřtaktnímu motoru bez TPS.

Port 			- obsahuje položky Com1 až Com auto - výběr 									komunikační linky , manuálně nebo automaticky

U PC které mají vyvedený pouze USB je nutné použít 								redukci USB/RS232.

Zapalování - obsahuje položky	Číst  F 7		- vyčte data z jednotky									Verifikovat F 8	- porovná data v PC a v jednotce

Programovat F 9	- vvyšle data do jednotky a provede jejich

verifikaci

Pomůcky -  obsahuje polžky	Minus F 4		- horká klávesa pro přidávání v aktivní záložce						Plus F5		- horká klávesa pro ubírání v aktivní záložce						Jazyk			-obsahuje položky nastavení jazyka angličtiny, 									němčiny, francouštiny a češtiny

Nápověda - obsahuje položky	Nápověda		- otevře Montážní návod (tento soubor)

O programu		- údaje o programu (verze, datum)

Ikonová menu

- nastaví default hodnoty

Pozor!!! Při sepnutí této ikony se automaticky nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty.

- otevření souboru dat

- uložení souboru dat

- tisk aktuálního nastavení

- krok  zpět

- krok vpřed

- viz roletové menu Zařízení

Záložka Motocykl

Typ motocyklu			- výběr snímacího systému pro konkrétní motocykl

Počet otáček bez zápalu		- nastavuje počet otáček při kterých nebude zapalováno

Opačná polarita snímače 1	- umožňuje nastavit obrácenou polaritu (první záporná) snímač 1

Opačná polarita snímače 2	- umožňuje nastavit obrácenou polaritu (první záporná) snímač 2

Popis synchronizace * 		- způsob synchronizace ( konzultujte s výrobcem)

- kanál 1 - přiřazení polohy zápalu pro první kanál

- kanál 2 - přiřazení polohy zápalu pro druhý kanál

- nastavení počtu zápalů na jednu otáčku

Korekce				- procentní korekce hodnoty  výstupu pro otáčkoměr

Počet pulsů za otáčku		- hrubé nastavení výstupu otáčkoměru

Zákaz čtení				- bude li toto políčko aktivováno a uloženo do zapalování , nbude možno číst

data uložená v zapalování

* nastavení v tomto menu jsou aktivní pouze při volbě typ motocyklu ,, speciál,, .

Záložka vstupy  			Na této záložce  se přiřazují mutifunkčním vstupům jejich funkce

Input 1 může mít tyto funkce *

-Vypnut:  vstup nemá funkci											-Kill switch:  je-li vstup aktivován  není prováděno zapalování

-Blokování:   není-li vstup aktivován není prováděno zapalování

-Clutch master:   po aktivaci dojde k provedení zásahu do zapalování dle záložky ,,Race ,,

-Snížení předstihu:  po aktivaci dojde ke snížení předstihu  viz. sloupec vedle

-Startovací omezovač: po aktivaci dojde k přestavení omezovačů otáček dle sloupce  			,,Limiter,, na této záložce  												-2.mapa předstihu:  po aktivaci dojde přestavení předzápalu podle mapy ,,Předstih 2,,

Input 2 může mít tyto funkce *

-Vypnut:   vstup nemá funkci

-Kill switch:  je-li vstup aktivován  není prováděno zapalování

-Blokování:   není-li vstup aktivován není prováděno zapalování

-Clutch master:   po aktivaci dojde k provedení zásahu do zapalování dle záložky ,,Race ,,

-Snížení předstihu:  po aktivaci dojde ke snížení předstihu  viz. sloupec vedle

- Startovací omezovač: po aktivaci dojde k přestavení omezovačů otáček dle sloupce

,,Limiter,, na této záložce  												-2.mapa předstihu:  po aktivaci dojde přestavení předzápalu podle mapy ,,Předstih 2,,

-Rychlostní stupeň:  při této volbě vstup měří napětí na odporovém snímači zařazeného

rychlostního stupně , tato volba bude provedena automaticky , bude-li v záložce ,,Převod,,

ve sloupci  ,,Určení rychlostního stupně,, zvolena volba ,, napětí,, . Nastavení      				jednotlivých hodnot pro rychlostní stupně se provede na záložce ,,Převod,, .

Input 3 může mít tyto funkce *

-Vypnut:   vstup nemá funkci

-Kill switch:  je-li vstup aktivován  není prováděno zapalování

-Blokování:   není-li vstup aktivován není prováděno zapalování

-Clutch master:   po aktivaci dojde k provedení zásahu do zapalování dle záložky ,,Race ,,

-Snížení předstihu:  po aktivaci dojde ke snížení předstihu  viz. sloupec vedle

- Startovací omezovač: po aktivaci dojde k přestavení omezovačů otáček dle sloupce

Limiter na této záložce

-2.mapa předstihu:  po aktivaci dojde přestavení předzápalu podle mapy ,,Předstih 2,,

-Rychlost:  při této volbě vstup měří frekvenci nebo periodu impulsů přivedených na tento

vstup a dle nastavení v záložce ,,Převod ,, ve sloupci ,,Nastavení rychloměru,, přepočítá

na rychlost . Tato volba bude provedena automaticky , bude-li v záložce ,,Převod,,

ve sloupci  ,,Určení rychlostního stupně,, zvolena volba ,, Poměr rpm a rychlost,, .

Nastavení    jednotlivých hodnot pro rychlostní stupně se provede na záložce ,,Převod,, .

Aktivace sepnutím * 	- zaškrtnutím políčka je obrácena logika aktivace příslušného vstupu . Není li 				zaškrtnuto políčko je zvolená funkce aktivována uzeměním vstupu . Je-li zaškrtnuto 				políčko je zvolená funkce ativována odpojením od země .

TPS				- zde se nastavují absolutní meze snímače polohy skrtící klapky ,,TPS,, .

pomocí tlačítka TPS -> 0% je možno  vložit hodnotu pro nulovou škrtící klapku

pomocí tlačítka TPS ->100% je možno vložit pro plně otevřeou škrtící klapku

hodnty je též možno vepsat ručně . Po zjištění krajních hodnot je nutno tyto hodnoty

uložit do zapalování stiskem tlačítka ,,programovat ,,  jinak nebudou vykonávány .

Snížení předstihu		- snížení předstihu : o kolik úhlových stupňů bude snížen předzápal volbou 					některého z multifunkčních vstupů (musí být nastaven jako ,,Snížení předstihu,,)

- počet sepnutí clutch m. pro vypnutí retardu :	1. je-li nastavena 0 je předzápal 											snížen jen

po dobu aktivace příslušného 											multifunkčního  vstupu ,,Snížení 											předstihu,, .

2.je-li nastaveno číslo větší než 											nula je předzápal sížen i po 												skončení aktivace příslušného 											multifunkčního  vstupu

,,Snížení předstihu,,tak dlouho něž  											bude vykonán počet aktivací 											vstupu,,clutch master,,

který  odpovídá počtu v políčku ,, 											počet sepnutí clutch m. pro vypnutí 											retardu,, .

Limiter  					- startovací měkký omezovač: hodnota otáček od níž je vynecháván 						jeden ze tří zápalů je-li aktivována některým z multifunkčních vstupů 						funkce ,,startovací limiter,, .

- startovací omezovač : hodnota otáček od níž dojde k vypnutí 							zapalování je-li aktivována některým z multifunkčních vstupů 							funkce ,, startovací limiter,, .

-startovací omezovač zpoždění zapnutí : časový rozestup mezi 							aktivací vstupu a

počátkem vykonávání funkce ,.startovací  limiter,, .

-měkký omezovač : hodnota otáček od níž je vynechán jeden ze tří 						zápalů

-omezovač : hodnota otáček od níž dojde k vypnutí zapalování .

Přepnutí do druhé mapy předstihu  	- Akcelerační práh : hodnota zrychlení motoru (o kolik otáček za 							sekundu )

při které dojde k přepnutí do mapy ,,předstih 2,, . Není-li tato funkce

žádoucí je třeba nstavit vysokou hodnotu zrychlení , které není možno

dosáhnout (20000).

Potenciometr				- mění : zde se vybírá kterou veličinu bude korigovat korekční 							napěťový vstup (korekční potenciometr) :

1) vypnut  - není vykonáván žádný zásah

2) předstih - potenciometrem bude	možno korigovat předzápal

o + - hodnotu nastavenou  v kolonce ,,range,, (dole) .

3) startovací omezovač - potencimetrem bude možno

korigovat hodnoty otáček  pro sartovací omezovače

o + - hodnotu  nastavenou  v kolonce ,,range,, (dole) .

4) kontrolka řazení - potenciometrem možno korigovat

hodnoty otáček od kerých se bude rozsvěcet  kotrolka řazení o 							+ - hodnotu  nastavenou v kolonce ,, range ,, (dole) .

5) přepnutí do druhé mapy - potenciometrem bude možno 							korigovat hodnotu akceleračního prahu o +- hodnotu 								nastavenou v kolonce ,,range,,

Záložka Mapa předstihu     - Předstih 1

Mapa předstihu 1

Toto je mapa základní  (první) , a je ve funkci když není aktivována funkce 2. mapa předstihu z něktarého multifunkčního vstupu , nebo když není překročeno nastavené zrychlení motoru  ,, Akcelerační práh,, .

Mapa předstihu obsahuje 150 nastavitelných bodů v závislosti na otáčkách a otevření škrtící klapky. Kolektivní nastavování celého sloupce je možné pomocí šipek pod sloupci. Kolektivní nastavování celé předstihové křivky je možné pomocí pomůcky kolektivní změny (tlačítka + a - s volbou Vše).

Za chodu motoru je zvýrazněn (zezeleněn) aktuální segment v předstihové křivce respektive mapě. Při použití pomůcky kolektivní změny (tlačítka + a - bez volby Vše) bude měněn pouze aktuální segment. Jednotlivé kanály lze korigovat hodnotou v kolonkách " korekce".

TPS				- volba mapa/křivka předstihu

Základní předstih		- definice základního přestihu viz obr.:

.... nebo-li do políčka základní předstih se musí vepsat taková hodnota předstihu, která se rovná úhlu "base advance" (základní předstih - kóta na obrázku). Obrázek je kreslen v pozici horní úvrati příslušného válce. Pro kontrolu této konstanty je dobré zkontrolovat souhlasí-li aktualní předstih na motoru s nastaveným pomocí stroboskopické lampy.

Záložka Mapa předstihu     - Předstih 2

Mapa předstihu 2

Toto je mapa alternativní (druhá) , a je ve funkci když je aktivována funkce 2. mapa předstihu z něktarého multifunkčního vstupu , nebo když je překročeno nastavené zrychlení motoru  ,, Akcelerační práh,, .

Mapa předstihu obsahuje 150 nastavitelných bodů v závislosti na otáčkách a otevření škrtící klapky. Kolektivní nastavování celého sloupce je možné pomocí šipek pod sloupci. Kolektivní nastavování celé předstihové křivky je možné pomocí pomůcky kolektivní změny (tlačítka + a - s volbou Vše).

Za chodu motoru je zvýrazněn (zezeleněn) aktuální segment v předstihové křivce respektive mapě. Při použití pomůcky kolektivní změny (tlačítka + a - bez volby Vše) bude měněn pouze aktuální segment. Jednotlivé kanály lze korigovat hodnotou v kolonkách " korekce".

TPS				- volba mapa/křivka předstihu

Základní předstih		- je sdílen se záložkou  Předstih 1

Záložka Servo

Obsahuje 15 x 10 nastavitelných bodů otáček [ RPM]/požadované napětí snímače polohy nebo procento    otevření [mV nebo %] .

Servo povoleno	- softwarová aktivace kontroleru serva

Procenta - aktivací této funkce se přestaví mapa (křivka) do procentního módu , to znamená, že nezadáváme požadavky v napětí ale v procentech otevření  serva . V tomto případě ovšem musí soustava mít mechanicky ohraničené koncové polohy , z nihž jsou po zapnutí jednotky  přečteny napěťové hodnoty pro nulu procent a pro sto procent  , nebo-li po zapnutí serva se spustí motor na cca 5 sec jedním směrem a nalezne mechanický doraz kde přečte jednotka hodnotu napětí a provede zápis jako 0 % , poté je servo reverzováno a až nalezne druhý machanický doraz kde je opět přečtena hodnota napětí a tato zapsána jako 100% . Nejsou-li nalezeny mechanické dorazy je soustava vyhodnocena jako v poruše a motor je odstaven až do dalšího znovuzapnutí , v monitoru jsou pole ,, servo měřené,, a ,,servo požadované,, začerveněny jako porucha soustavy . V případě , že není aktivní volba ,, Procenta,, servo kontrolér provádí natáčení servopohonu na pžadovaná napětí jěž vycházejí z mapy nebo křivky . V tomto případě se po zapnutí jednotky pohybem servomotoru musí nalézti nejnižší a nejvyšší hodnota napětí která se nachází v mapě (křivce )  . Nejou-li tyto hodnty po zapnutí nalezeny je soustava vyhodnocena jako v poruše a motor je odstaven až do dalšího znovuzapnutí , v monitoru jsou pole ,, servo měřené,, a ,,servo požadované,, začerveněny jako porucha soustavy . Oba módy mají autodetekci směru chodu motoru  .

Zdroje požadavků servopohonu

R+T  V tomto případě se užívá celá mapa  RPM  (otáčky) versus TPS (poloha škrtící klapy)

RPM V tomto případě se používá jen jeden řádek  (křivka otáček)

T  V tomto případě se používá jen jeden sloupec , pohon kopíruje pohyb TPS dle proporcí ve sloupci

Hystereze - toto je mez (+- v mV) od které se začíná prporcionálně snižovat výkon servomotoru  . V případě , že pohon zakmitává je nutno tuto hodnotu zvětšit .

Tyto tlačítka umožňují  zvyšovat nebo snižovat hodnotu  napěťového respektive procentního požadavku v aktivním políčku  a stejnou funkci mají i klávesy F4 a F5 . Je-li k tomu ativována ještě funkce  ,, Vše ,, , pak jsou zvyšovány nebo snižovány hodnoty v celé mapě (křivce) . Chceme-li měnit hodnoty on-line , např. za chodu motoru a aby byly změny ihned prováděny je nutno aktivovat funkci ,, Programování po změně ,, (vpravo dole) .

Záložka Výkonový výstup ( dvě záložky, čtyři rovnocenné výkonové výstupy )

Mode Výkonový výstup xx

1) Off			Výkonový výstup nebude ničím aktivován

2) Fuel pump	Výkonový výstup bude aktivní budou-li RPM větší než  0 RPM

3) Pilot light		Výkonový výstup bude aktivní budou-li RPM větší něž nastavená hodnota  ,,Rpm,,

4) Power jet honda	Výkonový výstup bude aktivní	a) do 5% TPS od 4500 RPM

(5% a 4500 RPM je možno změnit )

b) nad 5% TPS  od 12500 RPM

(5% a 12500 RPM je možno změnit )

5) Special		Výkonový výstup bude aktivní dle pravdivostní tabulky,dvě úrovně TPS , tři úrovně RPM

Hystereze		Je to pásmo necitlivosti na změnu otáček [RPM] , kterou je nutno překonat , aby se výstup 			navrátil do předchozího stavu .

Záložka Řazení

Určení rychlostního stupně		- definuje způsob určení zařazeného převodového stupně

Napětí					- určení pomocí napětí změřeného na vstupu ,,Input 2,, .Jako snímač 						se používá reostatické (odporové) čidlo (většinou je součástpřevodové 						skříně) ,a jeho největší odpor by neměl přesahovat 20 kohm . Aktivací 						této volby se automaticky nastaví na záložce ,, Vstupy ,, volba pro 						Input 2 jako Rychlostní stupeň . Převodové poměry se zadávají 						manuálně vepsáním hodnot do políček ,,Nastavení rychlostních 						stupňů,, nebo zařazením příslušného převodového stupně  a poklepem 						na příslušné tlačítko ,, Gear 	0-6 ,, .Hodnoty je nutno uložit do 							jednotky tlačítkem ,, Programovat,, nebo aktivní volbou 								,,Programování po změně ,, .

Poměr RPM/rychlost			- určení pomocí spočtení poměru RPM/rychlost s manuálním 							zadáváním . Aktivací této volby se automaticky nastaví na záložce ,, 						Vstupy ,, volba pro Input 3 jako Rychlost. Jako snímač je nutno použít 						čidlo typu HALL s otevřeným kolektorem nebo jazýčkový kontakt , 						čidlo musí vstup ,,uzemňovat,, . Převodové poměry se zadávají 							manuálně vepsáním hodnot do políček ,,RPM/Speed,, nebo při jízdě 						příslušným převodovým stupněm  a poklepem na příslušné tlačítko ,, 						Gear 0-6 ,, .Hodnoty je nutno uložit do jednotky tlačítkem ,, 							Programovat,, nebo aktivní volbou ,,Programování po změně ,, .

Automaticky poměr RPM/rychlost	- určení pomocí spočtení poměru RPM/rychlost s automatickým 						hledáním .  Aktivací této volby se automaticky nastaví na záložce ,, 						Vstupy ,, volba pro Input 3 jako Rychlost. Jako snímač je nutno použít 						čidlo typu HALL s otevřeným kolektorem nebo jazýčkový kontakt , 						čidlo musí vstup ,,uzemňovat,, .Pro správnou činnost této funkce je 						třeba vyplnit ještě sloupec ,,Automaticky z poměru RPM/Rychlost ,, . 						Ten obshuje : Min čas [s] je minimální čas ustálení poměru RPM/ 								Rychlost , který je nutný k tomu ,aby došlo k přepisu 								poměru pro daný rychlostní stupeň .

Min Rpm [RPM]  jsou minimální otáčky kterých musí 								motor dosahovat , aby došlo k přepisu poměru pro daný 								rychlostní stupeň . 													Min Tps [%]  je minimální uhel otevření škrtící 	klapky 								, který je nutný proto ,aby došlo k přepisu poměru pro 								daný rychlostní stupeň .												Pásmo [%] je to procentuální hodnota odchylky 									v desetinách % převodového poměru pod kterou je 								určován příslušný převodový stupeň .

Počet převodových stupňů			 - zde je nutné zadat počet převodových stupňů motocyklu (mimo 						neutralu)

Nastavení rychloměru

Počet pulzů		- počet pulzů za 1s pro 100 km/hod (vhodné pro větší počet pulzů- např. čidla v 				převodovce)

Distance		- vzdálenost mezi jednotlivými pulzy v mm ujeté vzdálenosti (vhodné pro malý počet 			pulzů- např. jeden za otáčku kola)

Záložka  Race

Clutch mód		- nastavení módu cluch masteru  , clutch master je možno nastavit tak , že buď jsou 				blokovány zápaly po dobu výkonu clutch masteru nebo je  nastaven předstih na 				hodnotu  ,,Clutch předdstih ,,   .

Cluch master	-nastavení společných parametrů pro clutch master .

Clutch master pauza 1 	je doba zpoždění mezi vstupním impulsem a počátkem vykovávání clutch masteru 				(vypne zapalování nebo přesune předzápal) . Používá se v případech , když je použit 				snímač polohy řadící páky .

Clutch master pauza 2	je ochranná doba po kterou nejsou přijímány další požadavky od snímače clutch 				masteru , je to ochrana před nežádoucím spuštěním clutch masteru např . při návratu 				řadící páky .

Min Rpm pro clutch  	je hodnota počtu otáček za minutu pod kterou není výkonávána funkce ,,Clutch master ,, .

Clutch master předstih 	je hodnota předstihu  , která bude realizována na motoru při volbě módu  ,,Clutch 				předstih, .

Dle rychlostního supně *		 	- clutch mastr čas , zde jsou hodnoty  časů [ms]  pro jednotlivé 						rychlostní stupně .

Korekce dle rychlostního stupně *	 - předstih , zde jsou +- korekce předzápalu pro jednotlivé rychlostní 						stupně .

- omezovač , zde jsou +- korekce otáček omezovačů pro jednotlivé 						rychlostní stupně .

- servo , zde je hodnota otáček, která se příčítá nebo odečítá od otáček 						skuečných a z výsledku je pak prováděn výběr z mapy nebo křivky 						servopohonu .														- Pout1-4 , zde jsou +- hodnoty otáček pro jednotlivé rychlostní 						stupně , které se přičítají nebo odečítají od skutečných otáček a 							výsledek je pak použit jako hodnota pro spínání výkonových výstupů  						1 až 4  .

*   Tato nastavení fungují správně pouze za podmínky, že je správně nastaveno ,, Určování 			rychlostního stupně,, .

Záložka zkoušky

Zde jsou umístěna tlačítka pro testování  jednotlivých výstupů  . Pomocí těchto tlačítek  je možno odskoušet všechny výkonové výstupy na řídící jednotce .

Není spojení s PC  jednotka  připojena nebo zapnuta nebo není navolen správný port COM .

Záložka Monitor

- zde je možno sledovat hodnoty snímačů a provozní veličiny motoru. Pokud je vpravo nahoře zobrazen nápis

ADVANCE				- pole zobrazuje aktuální předstihové udaje

PŘEDSTIH 1			- úhel předzápalu vypočtený z mapy pro kanál 1 [°]

PŘEDSTIH 2			- úhel předzápalu vypočtený z mapy pro kanál 2 [°]

MAX Předstih 1			-maximální dosažitelný předzápal pro kanál 1

MAX Předstih 2 			-maximální dosažitelný předzápal pro kanál 2

Startovací omezovač aktivován 	-oznámení o aktivaci startovacího omezovače

Startovací měkký omezovač 	- oznámení o zapnutí startovacího měkkého omezovače

Startovací omezovač		- oznámení o zapnutí startovacího omezovače

Měkký omezovač			- oznámení o zapnutí měkkého omezovače

Omezovač				- oznámení o zapnutí omezovače (vynecháním všech zápalů)

TP					- poloha škrtící klapky [mV]

Potenciometr			- napěťová hodnota korekčního potenciometru [mV]

Snížení předstihu			- oznámení o zapnutí  funkce snížení předstihu

Clutch master			-  oznámení o zapnutí  funkce clutch master

2. mapa předstihu			-  oznámení o  zapnutí  funkce 2. mapa předstihu

Zrychleni				-  zobrazení aktuální hodnoty zrychlení motoru

Vstup uzeměn			- pole zobrazuje stav multifunkčních vstupů

Vstup1				- oznámení o uzemění vstupu 1

Vstup2				- oznámení o uzemění vstupu 2

Vstup3				- oznámení o uzemění vstupu 3

Výkonové výstupy		- pole zobrazuje stav výkonových výstupů

První řádek				- stav výkonového výstupu 1

Druhý řádek				- stav výkonového výstupu 2

Třetí řádek				- stav výkonového výstupu 3

Čtvrtý řádek				- stav výkonového výstupu 4

Změna od potencimetru	- pole zobrazuje korektury jednotlivých veličin  odvozených od napětí

korekčního potenciometru

-Předstih  zobrazuje možnou předstihovou korekci								-Startovací omezovač  zobrazuje možnou korekci startovacího omezovače

-Kontrolka řazení  zobrazuje možnou korekci kontrolky řazení

-Akcelerační práh  zobrazuje možnou korekci akceleračního prahu

COM					- zobrazuje aktuální komunikační kanál

Společný monitor	- zde jsou zobrazeny  vždy viditelné veličiny

RPM				- aktuální hodnota počtu otáček motoru

TP				- aktuální hodnota otevření škrtící klapky

Předstih			- aktuání hodnota předzápalu která je právě vykonáván

U				- aktuální hodnota napájecího napětí řídící jednotky

Blokování			- stav výsledku funkce blokování

Rychlost			- aktuální honota rychlosti vozidla (musí být správně definováno v záložce převod )

Rychlostní stupeň		- zobrazení zařazeného rychlostního stupně (záložka převod)

Snímač klika 1		- zobrazuje jsou-li přijímány impulsy vstupem pickup 1

Snímač klika 2		- zobrazuje jsou-li přijímány impulsy vstupem pickup 2

Servo měřené			- aktuální hodnota napětí snímače servophonu

Servo požadovan é			- aktuální hodnota vypočteného napěťového požadavku pro servopohon

Programování po změně	- aktivace funkce programování po změně , je-li zvolena dochází po jakých koliv

změnách v SW k ukládání dat do řídící jednotky .